## Slide 1: M.E.TA. Matter and Energy from TAnnery sludges

## Slide 2: IL PROGETTO
Recupero energetico e di materia a partire da fanghi di depurazione industriali conciari
BIOGAS
(Recupero Energetico)
USO AGRONOMICO (Recupero Materia)
Recupero MATERIA
CENERI
Trattamento termico
SYNGAS
(Recupero Energetico)
DIGESTATO
Digestione Anaerobica
FANGHI
CONCIARI
Stabilizzazione
ZOLFO
(Recupero Materia)
5 OBIETTIVI OPERATIVI
17 ATTIVITA’
24 MILESTONES
48 DELIVERABLES

## Slide 3: OBIETTIVO OPERATIVO 1
MATRICI SELEZIONATE
Fanghi sedimentazione primaria
Fanghi biologici primari centrifugati
Fanghi biologici secondari ispessiti
Idrolizzati proteici
Carnicci
Cuoiodepur
Aquarno
SGS
Parametro | Fango primario CUOIODEPUR
COD | 40000-45000mgO2/L
sCOD | 4500-5000 mgO2/L
TSS | 1-2%
VSS | 60-70%
CrTOT | 4500-5000 mg/kgss
NTOT | 4-5%su ss
Parametro | AQUARNO | 
 | F1c | F2isp
TCOD | 55000-60000mgO2/L | 25000-35000mgO2/L
sCOD | 1000mgO2/L | 700-800mgO2/L
TSS | 5 - 6%su t.q. | 2 - 3% su t.q.
VSS | 70 - 75% | 70%
PARAMETRI ANALIZZATI ED ELABORATI |  |  |  | 
SS | VS | MLVSS | pH | Crtot
sCOD | N-NH4+ | P-PO43- | S2- | Portate
PARAMETRI ANALIZZATI ED ELABORATI |  |  |  |  |  | 
N tot | N-NH4+ | N org | pH | Cl- | Proteine | Portate
CaO | SO42- | Na | S2- | Ceneri | SS | 
ATTIVITA’ 1.1 e ATTIVITA’ 1.2
Analisi tecnico-economica dei flussi dei fanghi e di altre tipologie di rifiuti

## Slide 4: OBIETTIVO OPERATIVO 1 Definizione di un modello predittivo della qualità futura dei fanghi e dei rifiuti
Analisi multiparametriche per individuare correlazioni e previsioni
Risultati attesi
Individuare eventuali correlazioni significative fra i parametri analizzati
Verificare la predittività di tali parametri
Cercare di costruire un modello ad hoc per la qualità dei rifiuti analizzati
RISULTATI
Periodo considerato 2010 - 2014
Valori medi mensili
Studio statistico multivariato con i metodi:
  PCA ( Princiapl compponent Analysis)
  MFA ( Multiple Factor Analysis)
  ARIMA
  MAD ( Median Absolute Deviation)
  BOXPLOT
Tutti i parametri analizzati mostrano un andamento senza particolari eccezionalità , dimostrazione di processi stabili senza cambiamenti radicali nel periodo
Dal punto di vista delle correlazioni e dei trend non è possibile individuare fenomenologie o periodicità tipiche che non siano direttamente riconducibili alla conduzione degli impianti (fermata, manutenzione, ecc.) o alla natura intrinseca della variabile
Non è stato possibile costruire modelli predittivi attendibili
Notes: Chiedere marco alcuni chiarimenti e cosa mettere

## Slide 5: OBIETTIVO OPERATIVO 2 Ricerca delle condizioni ottimali di valorizzazione energetica
FANGO CONCIARIO
Pretrattamento
Digestione mesofila/ termofila
Generazione inoculo mesofilo / termofilo
Co-Digestione mesofila / termofila
RIFIUTI CONCIARI
Pretrattamento
Espansione Inoculo
ATTIVITA’ 2.1 - Messa a punto del pre-trattamento rifiuti
ATTIVITA’ 2.2 - Recupero energetico mediante digestione anaerobica
ATTIVITA’ 2.3 - Messa a punto della desolforazione del biogas e del trattamento dei surnatanti
ATTIVITA’ 2.4 - Recupero energetico mediante piro-gassificazione

## Slide 6: Piloti da 150 L e GENERAZIONE INOCULI
Progettazione e realizzazione piloti 150L
Albero con doppia pala
Deflettori interni
Agitazione con inverter
Sistema riscaldamento con doppia cintura e coibentazione
Doppia termocoppia con possibilità di selezione per controllo della temperatura

## Slide 7: Studio dei PRETRATTAMENTI
Sono stati testati su scala di laboratorio diversi metodi di pretrattamento sia singolarmente che in combinazione fra di loro al fine di migliorare la digeribilità ed il rendimento della digestione:
Fisici
  Omogeneizzazione alta pressione
  Omogeneizzazione cinetica (Ultraturrax IKA T25)
  Ultrasuoni
  Temperatura
  Microonde
Chimici
  Idrolisi alcalina
  Idrolisi acida
  Trattamenti AOP
Enzimatici
  Enzimi proteolitici
Valutazione
Parametri chimico fisici
  pH
  TCOD
  sCOD
  TS
  VS
  TOC
Produzione e qualità del Biogas
  (Volume, %CH4, %CO2, GC-TCD, GC-MS, HSPME GC-MS)
F1C
F2isp
F1C+F2isp
Fanghi Aquarno
Fango primario CUOIODEPUR
Notes: Chiedere foto Francesca
Valutare se fare qualche commento in più

## Slide 8: RISULTATI PRETRATTAMENTI
Prove digestione
Temperatura = 37°C
Tempo = 20gg
Volume = 0,200 - 5L
Agitazione discontinua
Qualità BIOGAS
Biogas Nm3 /t sv | Nm3 CH4/t sv | Nm3 CO2/tsv | η% molbiogas/molC | AQUARNO
62,0 | 31,9 | 15,3 | 4,1 | F1c
66,6 | 40,2 | 18,0 | 4,0 | F1c OMOG. + NaOH
112,0 | 21,4 | 20,5 | 2,2 | F2 isp
108,4 | 38,4 | 20,8 | 4,2 | F2 isp OMOG. + NaOH
80,0 | 34,5 | 19,9 | 4,0 | Mix F1c+F2isp 1:1 v:v
96,8 | 53,2 | 20,1 | 4,8 | Mix F1c+F2isp 1:1 OMOG. + NaOH
Risultati

## Slide 9: La CO-DIGESTIONE
PARAMETRO | u.d.m. | AQUARNO |  | CUOIODEPUR | 
 |  | Dig. MESOFILA | Dig. TERMOFILA | Dig. MESOFILA | Dig. TERMOFILA
COD | mgO2/L | 63100 | 55000 | 42900 | 49000
sCOD | mgO2/L | 12550 | 12600 | 11420 | 10960
Idrolizzato proteico acido | % (p/p) | 9 | 5 | 9 | 7
Sperimentazione su scala pilota
  Co-digestione di fango secondario industriale e idrolizzato proteico
  Co-digestione di fango primario industriale e idrolizzato proteico

## Slide 10: La CO-DIGESTIONE
Sperimentazione su scala pilota
  Co-digestione di fango primario industriale e carniccio
  Variazione dell’SRT
 | 1° Fase |  | 2° Fase |  | 3° Fase |  | 4° Fase | 
t [d] | 0 |  | 75 |  | 145 |  | 230 | 302
R1 | START-UP |  | SRT 15 d |  | SRT 15 d |  | SRT 15 d | 
R2 |  |  |  |  | SRT 25 d |  | SRT 25 d | 
R3 |  |  |  |  | SRT 25 d + CARNICCIO (I) |  | SRT 25 d + CARNICCIO (II) | 
FASE 3
Rapporto fango/carniccio [g SSV/g SSV] = 8/1
FASE 4
Rapporto fango/carniccio [g SSV/g SSV] = 3/1

## Slide 11: La CO-DIGESTIONE
Chart: Rimozione Percentuale COD
 | 0 | 50000
 | 0 | 50000
 | 0 | 50000
Chart: Rimozione Percentuale SSV
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302
1 | 40.7796 | 37.7627 | 39.3358 | 22.5115 | 21.1846 | 49.6576 | 33.3036 | 25.6715 | 17.0318 | 27.7693 | 20.1953 | 17.4527 | 22.7632 | 20.7272 | 21.419 | 10.9583 | 18.6594 | 23.8019 | 20.7547 | 26.2106 | 17.8226 | 16.76 | 18.1303 | 19.9663 | 15.1785 | 15.9096 | 15.9131 | 17.1235 | 20.7028 | 30.4497 | 17.0737 | 18.992 | 24.2239 | 21.495 | 22.0618 | 26.9566 | 25.1969 | 17.5143 | 23.4131 | 21.3263 | 21.3719 | 10.5453 | 11.9424 | 27.9017 | 19.7153 | 21.281 | 24.9756 | 44.6819 | 24.8436 | 9.0285 | 12.6407 | 21.1228 | 25.5575 | 43.1183 | 30.972 | 9.8397 | 22.9986 | 24.1872 | 25.7366 | 22.9936
 | 0 | 50000
 | 0 | 50000
 | 0 | 50000
 |  | R1 | R2 | R3 (Fase 3) | R3 (Fase 4)
Rimozioni [%] | COD | 23 | 34 | 48 | 61
 | SSV | 23 | 30 | 47 | 57
 | Δ | - | + 9% | + 25% | + 36%

## Slide 12: La CO-DIGESTIONE
Chart: Portata Giornaliera di Metano
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302
1 | 7.4063 | 17.1782 | 28.2945 | 15.5272 | 15.2982 | 39.4589 | 33.2579 | 20.7701 | 29.7092 | 19.6996 | 18.8607 | 21.5747 | 21.6894 | 14.7107 | 11.2035 | 20.0485 | 26.6314 | 30.3228 | 18.1182 | 19.1627 | 23.5145 | 22.8156 | 23.5451 | 16.8194 | 19.2071 | 19.6868 | 24.8106 | 31.5277 | 27.7752 | 28.2379 | 36.1814 | 35.9073 | 35.8765 | 44.5918 | 37.4341 | 29.9219 | 34.8351 | 35.2917 | 26.9207 | 25.93 | 41.0027 | 32.6825 | 30.2917 | 39.0123 | 30.7279 | 12.489 | 21.3897 | 34.5238 | 49.773 | 50.4004 | 25.8111 | 38.4105 | 43.5315 | 43.1643 | 27.8326
 | 0 | 50000
145 145 | 0 | 50000
 | 0 | 50000
Chart: Produzione Cumulata di Metano
 | 0 | 50000
 | 0 | 50000
 | 0 | 50000
 | R1 | R2 | R3 (Fase 3) | R3 (Fase 4)
Q Metano [NL/d] | 27 | 28 | 66 | 114
SMP [NL/g SSV deg.] | 0.66 |  |  | 
CH₄ [%] | 70.5 |  |  | 

## Slide 13: PROGETTAZIONE DIGESTORE 5m3
Condizioni processo
Wet  SS<10%
U.R = 95-93%
Pretrattamento
T=50-60°C
Dosaggio reattivo basico
Miscelazione
Neutralizzazione
Digestore
Qalim = 200L /gg
Qric = 300 - 900L/h
Vbiogas = 2mc/gg (max)
Top = 37°C e 58°C
pH = 6,5 – 8
Miscelazione
  Meccanica
  Ricircolo fango
  Insufflaggio azoto
Sistema dosaggio reattivi
Sistema riscaldamento
Sistema integrato di controllo delle variabili (T, pH, ORP, portate, livelli)
Trattamento biogas e torcia
Linea per azotazione
Sistema pretrattamento e alimentazione
Sistema di ricircolo
Notes: 10 300L/min rendimento 80%
Impianto GEAL prod = 0,03mc/kgVS
noi

## Slide 14: REALIZZAZIONE PILOTI da 5m3

## Slide 15: DIGESTIONE ANAEROBICA AQUARNO
 | 1° FASE | 2°FASE | 3°FASE
INOCULO | 50 | 0 | 0
FANGO | 50 | 100 | 100
HRT | ∞ | 28 | 23
TEMPO | 0 -15 | 15 - 100 | 100 - 250
  DIGESTIONE DEL FANGO BIOLOGICO CONCIARIO PRE-TRATTATO
    Condizioni di mesofilia (T = 37°C)
    Start-up con aumento progressivo dei carichi in ingresso
    Alimentazione semi-continua
    Monitoraggio dei principali parametri in ingresso e in uscita al digestore (COD, SSV, Solfati, ecc..)
    Valutazione dell’efficienza dei processi di digestione
    Variazione di alcuni parametri (SRT, miscelazione, ecc…)
    Analisi qualitativa e quantitativa del biogas prodotto
Notes: 10 300L/min rendimento 80%
Impianto GEAL prod = 0,03mc/kgVS
noi

## Slide 16: DIGESTIONE ANAEROBICA AQUARNO
Monitoraggio sostanze inibenti:
Riduzione Solfati > 95 %
[Azoto Ammoniacale] = 786 mg/l
[Solfuri] = 146 mg/l

## Slide 17: DIGESTIONE ANAEROBICA AQUARNO
Monitoraggio performance digestione:
Riduzione COD = 23 %
Riduzione VSS = 27%

## Slide 18: DIGESTIONE ANAEROBICA AQUARNO
PRINCIPALI DIFFICOLTA’ RISCONTRATE
Start-up difficoltoso - corrispondenza della fermata estiva dell’impianto di depurazione
Guasti pilota
  Pompe ricircolo
  Sistema di riscaldamento
  Sistema controllo della temperatura
Fermate centrifughe impianto di depurazione
Incidenti e guasti impiantistici
BIOGAS |  | 
Produzione biogas | 1,18 | Nm3/d
SBPsui VSS alimentati | 0,13 | Nm3/kgVSSalimentato
SBPsui VSS consumati | 0,69 | Nm3/kgVSSconsumato
Composizione BIOGAS |  | 
CH4 CO2 H2S H2O | 58,2 | %v/v
 | 34,2 | %v/v
 | 2,5 | %v/v
 | 5,1 | %v/v
Notes: 10 300L/min rendimento 80%
Impianto GEAL prod = 0,03mc/kgVS
noi

## Slide 19: INCIDENTI E MODIFICHE AQUARNO
ROTTURA DEL TETTO

## Slide 20: MODIFICHE GUARDIA IDRAULICA AQUARNO
SCARICO DI EMERGENZA
MISURATORI DI PRESSIONE E TEMPERATURA
VALVOLE AUTOMATICHE PNEUMATICHE
FIAMMA PILOTA
SISTEMA DI MISURA BIOGAS

## Slide 21: DIGESTIONE ANAEROBICA CUOIODEPUR
Digestore anaerobico da 5 mc:
  Digestione del fango primario conciario tal quale.
    Condizioni di mesofilia (T = 37°C)
    Start-up raggiunto attraverso l’aumento progressivo dei carichi in ingresso
    Alimentazione semi-continua
    Monitoraggio dei principali parametri in ingresso e in uscita al digestore (COD, SSV, Solfati, ecc..)
    Variazione di alcuni parametri (SRT, miscelazione, ecc…)
    Analisi qualitativa del biogas prodotto
    Controllo delle componenti indicate come inibenti nei processi anaerobici
 | 1° Fase |  | 2° Fase |  | 3° Fase |  | 4° Fase | 
t [d] | 0 |  | 55 |  | 112 |  | 192 | 237
SRT | 20 d |  | 20 d |  | 20 d |  | 30 d | 
Alim. | 50% Fango + 50% Acqua |  | 75% Fango + 25% Acqua |  | 100% Fango |  | 100% Fango | 
 | Fase di Acclimatazione |  |  |  | Sperimentazione |  |  | 

## Slide 22: DIGESTIONE ANAEROBICA CUOIODEPUR
Chart: COD
| 55 | 55
 | 0 | 100000
112 112 | 0 | 100000
 | 0 | 100000
OUT | 12000 | 16600 | 16760 | 13080 | 14120 | 13160 | 16960 | 11640 | 15200 | 14280 | 14520 | 12360 | 12380 | 12120 | 14450 | 16780 | 18860 | 16700 | 27684 | 26450 | 28640 | 22960 | 24400 | 19480 | 21280 | 23240 | 21400 | 21080 | 18760 | 20160 | 20640 | 18240 | 20200 | 19800 | 24040 | 22840 | 24440 | 27532.8 | 22963.2 | 24240 | 23440 | 21240 | 20480 | 19400 | 20280 | 19680 | 18960 | 17560 | 24000 | 22320 | 23960 | 20807.1795
Chart: SSV
| 55 | 55
 | 0 | 100000
112 112 | 0 | 100000
 | 0 | 100000
OUT | 9967 | 11766.6667 | 11153.3333 | 8693.3333 | 9393.3333 | 9010 | 10810 | 7253.3333 | 9053.3333 | 9069.0667 | 8520 | 7386.6667 | 7553.3333 | 7300 | 7570 | 7850 | 8906.6667 | 8426.6667 | 13310 | 13666.6667 | 14620 | 11200 | 13546.6667 | 9700 | 10380 | 11820 | 13060 | 11313.3333 | 9800 | 9960 | 10230 | 9486.6667 | 10100 | 10346.6667 | 11646.6667 | 11546.6667 | 13973.3333 | 14906.6667 | 11333.3333 | 10720 | 11373.3333 | 10860 | 10546.6667 | 10140 | 10306.6667 | 9913.3333 | 9650 | 9230 | 12880 | 10640 | 12600 | 10697.4359
Chart: Rimozioni Percentuali
| 55 | 55
 | 0 | 100000
112 112 | 0 | 100000
 | 0 | 100000
delta COD | 28.7169 | 8.8913 | 15.9478 | 39.1061 | 25.632 | 32.5359 | 20.1507 | 52.3581 | 36.6461 | 29.521 | 49.0061 | 58.2306 | 59.1588 | 56.9678 | 58.235 | 56.9072 | 51.708 | 57.3149 | 28.8151 | 34.7055 | 32.2681 | 49.4245 | 45.969 | 56.6983 | 52.354 | 48.5999 | 53.3174 | 54.7994 | 60.3655 | 58.9717 | 58.1828 | 63.1537 | 61.7585 | 61.8356 | 52.5795 | 53.1593 | 50.6215 | 45.8391 | 54.0743 | 51.389 | 52.2424 | 56.7468 | 60.6472 | 61.1403 | 53.3903 | 54.2996 | 57.4468 | 61.4582 | 49.4459 | 49.9734 | 44.811 | 53.4409
Delta VSS | 22.3128 | 20.2881 | 25.1188 | 27.876 | 14.3686 | 21.6875 | 13.2111 | 44.6552 | 25.6941 | 22.6113 | 49.5582 | 53.1303 | 54.1203 | 57.0357 | 59.7269 | 60.1004 | 55.9357 | 59.1429 | 36.8835 | 37.54 | 35.519 | 53.0641 | 43.7392 | 60.073 | 57.7407 | 51.8769 | 46.675 | 54.7732 | 61.6258 | 62.1863 | 61.1071 | 63.8796 | 63.127 | 61.441 | 55.6745 | 55.1324 | 46.8203 | 44.2032 | 56.3745 | 59.6746 | 56.3429 | 57.7673 | 61.0789 | 60.1623 | 54.2376 | 55.525 | 59.2969 | 61.0924 | 43.8456 | 50.7305 | 42.1219 | 54.5744
 | FASE 3 e 4 |  | 
 | IN | OUT | Δ [%]
COD [mg/l] | 46700 | 20800 | 54
SSV [mg/l] | 24130 | 10700 | 55

## Slide 23: DIGESTIONE ANAEROBICA CUOIODEPUR
Chart: Solfati
| 55 | 55
 | 0 | 100000
112 112 | 0 | 100000
 | 0 | 100000
OUT | 182 | 158 | 143 | 190 | 230 | 102 | 134 | 214 | 82 | 60 | 49 | 68.5 | 85 | 22.3 | 114 | 48.09 | 155 | 89 | 67.9 | 36.4 | 62.1 | 76 | 75.9 | 48.7 | 31 | 41.3 | 55.8 | 59.9 | 66.3 | 72.2 | 45 | 28.2 | 68.3 | 53.7 | 50.2 | 47.2 | 175.4 | 52.8 | 54.3 | 91.6 | 103 | 64 | 49.5 | 78 | 64 | 43 | 85 | 66.9597
Chart: NH₄
| 55 | 55
 | 0 | 100000
112 112 | 0 | 100000
 | 0 | 100000
OUT | 536 | 490 | 512 | 400 | 528 | 498 | 545 | 512 | 487 | 503 | 465 | 525 | 520 | 530 | 610 | 585 | 575 | 765 | 685 | 695 | 640 | 700 | 520 | 710 | 685 | 725 | 690 | 710 | 580 | 740 | 760 | 710 | 647.5
Chart: Solfuri
| 55 | 55
 | 0 | 100000
112 112 | 0 | 100000
 | 0 | 100000
OUT | 112.5 | 67.2 | 96.4 | 120.8 | 150 | 171 | 142 | 170 | 220 | 186 | 150 | 160 | 167 | 140 | 163 | 146 | 157 | 181 | 188 | 210 | 183 | 220 | 170 | 140 | 160 | 100 | 158.836
Monitoraggio sostanze inibenti:
Riduzione Solfati = 95 %
[Ione Ammonio] = 700 mg/l
[Solfuri] = 150 mg/l

## Slide 24: DIGESTIONE ANAEROBICA CUOIODEPUR
Chart: Produzione Giornaliera di Metano
| 55 | 55
 | 0 | 100000
112 112 | 0 | 100000
 | 0 | 100000
mc CH4/d | 0.46741 | 0.29387 | 0.3948 | 0.63977 | 0.34026 | 0.45638 | 0.30552 | 0.97614 | 0.57476 | 0.4555 | 1.0587 | 1.2838 | 1.3333 | 1.4066 | 1.6412 | 1.704 | 1.5916 | 1.7423 | 0.99398 | 1.1432 | 1.1161 | 1.7776 | 1.5589 | 2.0366 | 1.9405 | 1.7799 | 1.7914 | 1.9994 | 2.2849 | 2.3121 | 2.2779 | 2.4446 | 2.4755 | 2.3944 | 2.055 | 2.029 | 1.8573 | 1.711 | 2.0977 | 1.3433 | 1.3176 | 1.3789 | 1.3568 | 1.3171 | 1.1334 | 1.1773 | 1.293 | 1.4385 | 1.1767 | 1.2748 | 1.0864 | 1.6663
Chart: Produzione Cumulata di Metano
| 55 | 55
 | 0 | 100000
112 112 | 0 | 100000
 | 0 | 100000
Nmc CH4 | 0.93483 | 1.5226 | 2.3122 | 6.7906 | 9.1724 | 12.367 | 14.5057 | 21.3386 | 25.362 | 28.5504 | 42.3131 | 55.1512 | 57.8178 | 64.8509 | 69.7744 | 74.8864 | 78.0697 | 81.5544 | 84.5363 | 86.8228 | 89.055 | 94.3879 | 97.5057 | 101.579 | 107.4004 | 110.9601 | 119.9171 | 123.9159 | 128.4856 | 135.422 | 139.9779 | 152.2009 | 169.5295 | 174.3184 | 178.4283 | 184.5153 | 188.2298 | 200.2066 | 204.4021 | 209.7751 | 213.7279 | 217.8646 | 227.3619 | 231.3132 | 235.8466 | 239.3784 | 244.5503 | 248.8658 | 253.5725 | 257.3969 | 261.7424 | 152.1424
Chart: Specific Methane Production
| 55 | 55
 | 0 | 100000
112 112 | 0 | 100000
 | 0 | 100000
Nm3/ Kg ΔSSV | 0.65893 | 0.71825 | 0.69518 | 0.69699 | 0.64511 | 0.69525 | 0.66715 | 0.66487 | 0.68142 | 0.66509 | 0.64511 | 0.6497 | 0.64049 | 0.62566 | 0.63484 | 0.56797 | 0.61858 | 0.61596 | 0.62394 | 0.65788 | 0.62022 | 0.60808 | 0.62082 | 0.69649 | 0.64856 | 0.64525 | 0.62737 | 0.62988 | 0.6476 | 0.63629 | 0.64549 | 0.62434 | 0.63557 | 0.67097 | 0.64393 | 0.6366 | 0.59844 | 0.61824 | 0.63387 | 0.65661 | 0.6562 | 0.64596 | 0.65936 | 0.67643 | 0.68973 | 0.7276 | 0.67622 | 0.69613 | 0.64366
T = 32°C
Qmed. Metano = 1.7 mc/d
SMP = 0.64 mc /kg SSV deg.
Composizione Biogas [%] | 
CH₄ | 70.40
CO₂ | 26.05
H₂S | 2.65
Altro | 0.90

## Slide 25
DESOLFORAZIONE BIOLOGICA BIOGAS
Messa a punto della desolforazione biologica del biogas combinata con il trattamento dei surnatanti
Grigliatura
Dissabbiatore
Equalizzazione Ossidazione solfuri
Sedimentazione Primaria
ACQUE INDUSTRIALI
LINEA ACQUE
Digestione Anaerobica
Digestato
Surnatante
~ 30% Nin
Abbattitori
Necessità di trattare azoto in fase liquida e zolfo in fase gassosa (N/S) variabile tra 0.64 e 1.1
Biogas

## Slide 26
DESOLFORAZIONE BIOLOGICA BIOGAS
Messa a punto della desolforazione biologica del biogas combinata con il trattamento dei surnatanti
Digestione Anaerobica
Digestato
Surnatante
Biogas
Soluzione combinata - Processo di denitrificazione autotrofa
BIOSUR PROJECT
bioreattore a letto mobile per la rimozione dell’H2S
Denitrificazione Autotrofa
Fanghi

## Slide 27
DESOLFORAZIONE BIOLOGICA BIOGAS
Messa a punto della desolforazione biologica del biogas combinata con il trattamento dei surnatanti
HS-
S2-
+
HCO3-
+
NO3-
NO2-
SO42-
S0
S3O22-
BIOMASSA
DENITRIFICANTE
ASSENZA DI O2
N2
NO2-
+
SO42-
S0
S3O22-
x 2

## Slide 28
DESOLFORAZIONE BIOLOGICA BIOGAS
Messa a punto della desolforazione biologica del biogas combinata con il trattamento dei surnatanti
Reactor NITRATE | Parameter | IN (mg d-1) | Stot,IN (mg d-1) | OUT (mg d-1) | Stot,OUT (mg d-1) | Diff. (%)
Phase II | S-SO42- | 109 ± 20 | 662 | 552 ± 49 | 645 | 2.6
 | S-S2- | 552 ± 32 |  | 0 |  | 
 | S-S2O32- | 0 |  | 92.5 |  | 
 | S-S0 | 0 |  | 0 |  | 
Phase III | S-SO42- | 105 ± 18 | 695 | 576 ± 80 | 647 | 6.9
 | S-S2- | 589 ± 54 |  | 0 |  | 
 | S-S2O32- | 0 |  | 64.6 |  | 
 | S-S0 | 0 |  | 6.4 |  | 
Le analisi dell’effluente di R1 confermano la presenza di composti intermedi dello zolfo
Nel corso della sperimentazione è stata ottenuta la completa rimozione del solfuro che avviene nei primi minuti di ogni ciclo
Il bilancio di massa dello zolfo indica che non tutto il solfuro viene ossidato a solfato
Chart: Time [d]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169
N-Nitrato rimosso | 52.6667 | 57.3333 | 52.9002 | 57.1429 | 79.4595 | 86.9636 | 90.4926 | 72.6852 | 75.534 | 96.7233 | 89.8039 | 73.8235 | 82.5751 | 67.2081 | 65.1777 | 74.8498 | 61.7167 | 86.867 | 85.5357 | 84.4444 | 86.2222 | 89.6186 | 88.4465 | 86.3036 | 78.0804 | 85.7208 | 90.389 | 96.4087 | 97.1228 | 93.8493 | 70.1818 | 72.5 | 88.3182 | 98.1183 | 93.3206 | 86.8627 | 79.6574 | 65.9025 | 76.5775 | 67.3545 | 78.9449 | 65.09 | 63.2905 | 77.3779 | 87.7849 | 89.5054 | 91.5033 | 93.2026 | 99.5559 | 95.2145 | 87.605 | 86.6667 | 92.0998 | 92.8684 | 93.8772 | 86.8778 | 88.5068 | 86.7451
N-Nitrito prodotto/N-Nitrato ridotto | 14.2616 | 12.8295 | 19.5175 | 24.7273 | 19.5646 | 15.6425 | 40.1742 | 21.4013 | 48.4576 | 49.6863 | 20.9607 | 30.5445 | 20.9979 | 32.9305 | 45.6386 | 39.4495 | 20.1669 | 15.2174 | 18.6848 | 18.7719 | 23.0241 | 26.1574 | 14.9348 | 23.7947 | 22.9846 | 15.3764 | 10.3291 | 8.435 | 4.2928 | 16.6703 | 22.4741 | 21.3793 | 15.8003 | 3.0848 | 11.6155 | 21.4447 | 26.0668 | 23.4306 | 12.081 | 20.3456 | 58.2121 | 35.466 | 40.2924 | 56.3455 | 35.4238 | 29.6973 | 24.8095 | 20.0561 | 3.4767 | 9.1078 | 8.1368 | 9.3145 | 13.443 | 16.1991 | 16.3521 | 18.5937 | 20.6033 | 22.1519
1 | 0 | 800
2 | 0 | 800
  Efficienza di rimozione N-NO3-
  Start up = 80 %
  Fase II = 86 %
  Fase III = 88 %
  Effetti della Temperatura
  Accumulo di Nitriti
  Efficienza di Rimozione dei Nitrati
  N-NO2- Prodotto/ N-NO3- Ridotto

## Slide 29
DESOLFORAZIONE BIOLOGICA BIOGAS
Messa a punto della desolforazione biologica del biogas combinata con il trattamento dei surnatanti
Soluzione combinata - Processo di denitrificazione autotrofa
Risultati Sperimentazione: Reattore NITRITO
Chart: Tempo [d]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
S-tiosolfato | 53.4343 | 60.0437 | 50.8234 | 67.9926 | 123.2714 | 128.2406 | 99.8697 | 95.952 | 96.4034 | 79.2994 | 97.9017 | 72.288 | 51.896 | 22.0517 | 24.488 | 46.0826 | 33.7077 | 26.2634 | 36.1949 | 42.5066 | 38.2171 | 53.2166 | 53.5229 | 67.9914 | 73.5629 | 78.6229
Temperatura | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 26 | 24 | 23 | 21 | 22 | 18 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28
Chart: Tempo [d]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
Efficienza di Rimozione | 82.3651 | 52.749 | 31.7347 | 13.7931 | 6.6995 | 8.9855 | 8.0813 | 10.6234 | 27.3815 | 81.0138 | 98.7558 | 85.0811 | 66.3243 | 80.6269 | 82.3077 | 77.1795 | 65.45 | 84 | 42.8395 | 33.9506 | 44.8421 | 37.2632 | 27.7228
Temperatura | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 26 | 24 | 23 | 21 | 22 | 18 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28
REATTORE |  | PARAMETRO | EFFICIENZA RIMOZIONE
Nitrito |  | Solfuro | >90%
 |  | Nitrito | >80%

## Slide 30
DESOLFORAZIONE BIOLOGICA BIOGAS
Messa a punto della desolforazione biologica del biogas combinata con il trattamento dei surnatanti
L’efficienza di rimozione del solfuro è superiore al 99% in tutte le condizioni testate
La denitrificazione con solfuro come donatore di elettroni è efficace per la rimozione del solfuro in un ampio range di condizioni operative, relativamente all’età del fango e alla temperatura
In condizioni di stato stazionario si sono ottenute efficienze di rimozione dell’azoto sempre superiori all’80%
Il nitrito tende ad accumularsi in funzione dell’età del fango e della temperatura probabilmente a causa delle condizioni imposte e delle cinetiche delle reazioni di riduzione del nitrito, più lente rispetto a quelle del nitrato.
L’analisi modellistica ha evidenziato un fattore di resa della biomassa solfuro ossidante maggiore di quelli presenti in letteratura
Noti i quantitativi di zolfo da rimuovere (contesto Cuoiodepur) si stima un volume minimo di un MBBTF pari a 40 m3. Per ottenere gli stessi rendimenti sarebbe necessario un BTF al letto statico con un volume utile di circa 200 m3.

## Slide 31: GASSIFICAZIONE Caratterizzazioni energetiche matrici
Fanghi biologici F1c e F2isp - Consorzio Aquarno
Fanghi primari ispessiti - Cuoiodepur

## Slide 32
Impianto in assetto updraft
SEZIONE ALIMENTAZIONE
SEZIONE GASSIFICAZIONE
SEZIONE GAS CLEANING
Gassificatore
H = 2m
ID = 16.5 cm
colonna spray
venturi-scrubber
Ciclone
ad umido
ciclone
Ventilatore

## Slide 33
Temperature rilevate dalle termocoppie allo stazionario
gassificazione
combustione
Profilo termico lungo il reattore allo stazionario
essiccamento e pirolisi
fiamma stabile del syngas
Cond. ottimali di lavoro
GASSIFICAZIONE
Validazione impianto con pellet di legno
Pellets di legno

## Slide 34
UP-DRAFT
solido
gas
solido
gas
DOWN-DRAFT – OPEN CORE
GASSIFICAZIONE
Caratteristiche dei differenti tipi di gassificatori a letto fisso alimentato con biomassa legnosa
solido
gas
DOWN-DRAFT
Caratteristiche | Updraft | Open-core | Downdraft
Biomassa legnosa Umidità (% t.q.) Dimensione (mm) | 30 - 55 5-100 | max 15 1-5 | max 25 20-100
Tar (g/Nm3) | 30-150 | 2-10 | 0.015-0.5
Sensitività alle fluttuazioni di carico | Non sensibile | Non sensibile | sensibile
Cold gas efficiency (%) | 40-60 | 35-50 | 65-75
PCIgas (MJ/Nm3) | 5.0 - 6.0 | 5.5 - 6.0 | 4.5 - 5.0

## Slide 35
VARIAZIONE ASSETTO GASSIFICATORE DA UPDRAFT A DOWNDRAFT
Attività svolte:
Predisposizione ingresso aria dalla testa gassificatore;
Predisposizione uscita syngas sotto la griglia mobile e collegamento all’ingresso venturi scrubber;
Inserimento ciclone per abbattimento ceneri volanti all'uscita del syngas caldo a monte del venturi scrubber;
Inserimento termocoppia a monte del venturi scrubber;
Messa a punto del sistema di accensione;
Collaudo a caldo con pellets di legno.
GASSIFICAZIONE
Modifiche strutturali e funzionali al pre-esistente impianto pilota di gassificazione
Ciclone
Gas caldo
Uscita gas caldo
Ciclone
Ingresso aria
Gassificatore
Accensione in modalità downdraft.

## Slide 36
VARIAZIONE PUNTO INGRESSO ARIA
Attività svolte:
Predisposizione ingresso aria in posizione intermedia:
- modifica di tubazione di adduzione aria;
- posizionamento del flussimetro per il controllo della portata di aria alimentata;
- modifica software di controllo.
Modifica torcia e istallazione di termocoppia sullo scarico gas;
Sostituzione della coclea e collaudo/calibrazione della nuova coclea di
alimentazione ;
GASSIFICAZIONE
Modifiche strutturali e funzionali al pre-esistente impianto pilota di gassificazione
Ingresso aria nel letto di gassificazione
Torcia pre-esistente
Nuova torcia istallata
Problema riscontrato: difficoltà di raggiungere uno stazionario dovuto all’avanzamento del fronte di combustione verso l’alto
Fiamma al bruciatore alimentato con syngas prodotto in assetto downdraft e pannello nel momento del prelievo del gas.
Profili termici stabili;
Fiamma stabile del syngas;
PCIgas = 5.04 MJ/Nm3secco.
Collaudo a caldo con pellets di legno.

## Slide 37: OBIETTIVO OPERATIVO 3 RICERCA DELLE CONDIZIONI OTTIMALI PER IL RECUPERO DI MATERIA
DLgs 75/2010
DIGESTATO
STABILIZZAZIONE AEROBICA
USO AGRONOMICO
CENERI PIROGASSIFICAZIONE
TAL QUALE
AMC
AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO
FILLER EDILIZIA
STABILIZZAZIONE
DLgs
99/92
SMALTIMENTO
Notes: CHIEDERE LEGGI PER IL COMPOST

## Slide 38: OBIETTIVO OPERATIVO 3
DEWATERING DIGESTATO
Digestato | Polielettrolita | Kg poly/tonn. (s.s) | s.s. (%) pannello
Cuoio Depur | Organico cationico | 6,5 | c.a. 29
Aquarno | Organico cationico | 25 | c.a. 30
Digestato | Polielettrolita | Kg poly/tonn. (s.s) | s.s. (%) pannello
Aquarno | Organico cationico | 44 | c.a. 26
Attività 3.1 – Messa a punto dei processi per il possibile recupero di materia Attività 3.3 – Sperimentazione sui processi di recupero di materia
Notes: Cambio posizione valori energetici
Chiedere info su filtropressatura poteco recuperare dosaggi

## Slide 39: RECUPERO DI MATERIA UTILIZZO AGRONOMICO DIGESTATO
Fango
Digestione Anaerobica
Stabilizzazione Aerobica
Compostaggio
Stabilizzazione Aerobica
n° 4 reattori coibentati
Alimentazione aria priva di CO2
Controllo temperatura
Monitoraggio gas in uscita
Controllo parametri di processo
Sviluppo CO2
Assenza solfuri
Blando incremento T
Andamento SV
EFFETTO MASSIVO
Prove di Fitotossicità

## Slide 40: RECUPERO DI MATERIA PROVE DI COMPOSTAGGIO
Inoculo (ammendante compostato da RSU)
Anidride carbonica prodotta
Ossigeno in uscita
Controllo umidità
Configurazione reattoristica
Condizioni di processo
Miscela in ingresso
Temperatura
Umidità
CO2 prodotta
Instabilità risultati
Controllo parametri di processo
Parziale innesco bio-ossidazione
CARATTERIZZAZIONE MATRICI
DIGESTATO CUOIO DEPUR
Conformità (D.LGS. 75/2010 fertilizzanti)
- parametri agronomici
- valori limite metalli pesanti
DIGESTATO AQUARNO
Conformità (D.LGS. 75/2010 fertilizzanti)
- parametri agronomici
Non conformità (D.LGS. 75/2010 fertilizzanti)
Nichel
Cadmio
SCALE-UP DI PROCESSO
AQUARNO
DIGESTATO AEROBICO
DIGESTATO ANAEROBICO
ATTIVITA’ SPERIMENTALE COMPROMESSA

## Slide 41: RECUPERO DI MATERIA CENERI GASSIFICAZIONE DIGESTATO
Fango
Digestione Anaerobica
Gassificazione
Recupero Ceneri
Sperimentazione su scala di laboratorio
Preparazione dei campioni di fanghi essiccati
Esecuzione delle prove di piro-gassificazione
Caratterizzazione e classificazione delle ceneri prodotte
Esecuzione delle prove di stabilizzazione delle ceneri
Caratterizzazione e classificazione degli stabilizzati
Parametro | U.M. | LQ | CENERI LABORATORIO DIGESTATO AQUARNO | CENERI LABORATORIO DIGESTATO CUOIDEPUR | CENERI LABORATORIO PELLET | CENERI IMPIANTO PELLET
CADMIO | mg/kg | 0,19 | 0,332 | < LQ | 0,282 | 0,348
CROMO TOTALE | mg/kg | 0,16 | 39200 | 11500 | 15,5 | 540
MERCURIO | mg/kg | 0,3 | < LQ | < LQ | < LQ | 0,31
NICHEL | mg/kg | 0,29 | 205 | 43,9 | 23,5 | 642
PIOMBO | mg/kg | 0,64 | 33,8 | 7,9 | < LQ | 2,26
RAME | mg/kg | 0,34 | 558 | 130 | 10,7 | 21,3
ZINCO | mg/kg | 0,68 | 1040 | 800 | 4,18 | 23,9

## Slide 42: RECUPERO DI MATERIA CENERI GASSIFICAZIONE DIGESTATO
TEST DI CESSIONE
Limiti smaltimento in discarica D.LGS.27/09/2010
Limiti per il recupero D.M. 05.02.1998 (DM 186/06)
 | CONFRONTO CON I LIMITI PER IL RECUPERO |  |  |  |  |  | 
 | UM | LQ | CENERI LABORATORIO DIGESTATO AQUARNO | CENERI LABORATORIO DIGESTATO CUOIDEPUR | CENERI IMPIANTO PELLET | CENERI LABORATORIO PELLET | D.M. 05.02.1998 (DM 186/06) RECUPERO
ANTIMONIO | mg/L | 0,0005 | 0,0961 | < LQ | < LQ | 0,0455 | -
ARSENICO | mg/L | 0,005 | < LQ | < LQ | 0,0071 | < LQ | 0,05
BARIO | mg/L | 0,005 | < LQ | 0,0701 | 1,54 | 0,114 | 1
BERILLIO | mg/L | 0,0005 | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 0,01
CADMIO | mg/L | 0,0003 | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 0,005
COBALTO | mg/L | 0,002 | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 0,25
CROMO TOTALE | mg/L | 0,001 | 1010 | 125 | 0,084 | 0,103 | 0,05
MERCURIO | mg/L | 0,0002 | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 0,001
NICHEL | mg/L | 0,004 | 0,0105 | < LQ | 1,19 | < LQ | 0,01
PIOMBO | mg/L | 0,005 | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 0,05
RAME | mg/L | 0,002 | < LQ | < LQ | 0,0616 | < LQ | 0,05
SELENIO | mg/L | 0,002 | 1,92 | 0,0962 | 0,009 | 0,0081 | 0,01
VANADIO | mg/L | 0,005 | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 0,25
ZINCO | mg/L | 0,002 | < LQ | < LQ | 0,0829 | < LQ | 3
CLORURI | mg/L | 1 | 16000 | 886 | 5,36 | 48,8 | 100
FLUORURI | mg/L | 0,1 | 2,95 | < LQ | < LQ | 0,317 | 1,5
NITRATI | mg/L | 1 | 1,86 | 12,8 | 2,28 | 2,35 | 50
SOLFATI | mg/L | 1 | 11.200 | 2.530 | 8,39 | 506 | 250
CIANURI | mg/L | 0,01 | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 0,05
pH | - | 3 | 10,66 | 12,55 | 8,27 | 8,83 | 5,5 - 12,0
COD | mg/L | 25 | 255 | 98 | 4310 | < LQ | 30
 |  |  | CONFRONTO CON I LIMITI PER LE DISCARICHE |  |  |  |  |  | 
 | UM | LQ | CENERI LABORATORIO DIGESTATO AQUARNO | CENERI LABORATORIO DIGESTATO CUOIDEPUR | CENERI IMPIANTO PELLET | CENERI LABORATORIO PELLET | Decreto 27-set-2010 NON PERICOLOSI tab. 5 | Decreto 27-set-2010 NON PERICOLOSI tab. 5a (PERICOLOSO in discarica x NON PERICOLOSI) | Decreto 27-set-2010 PERICOLOSI tab. 6
ANTIMONIO | mg/L | 0,0005 | 0,0961 | < LQ | < LQ | 0,0455 | 0,07 | 0,07 | 0,5
ARSENICO | mg/L | 0,005 | < LQ | < LQ | 0,0071 | < LQ | 0,2 | 0,2 | 2,5
BARIO | mg/L | 0,005 | < LQ | 0,0701 | 1,54 | 0,114 | 10 | 10 | 30
CADMIO | mg/L | 0,0003 | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 0,1 | 0,1 | 0,5
CROMO TOTALE | mg/L | 0,001 | 1010 | 125 | 0,084 | 0,103 | 1 | 1 | 7
MERCURIO | mg/L | 0,0002 | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 0,02 | 0,02 | 0,2
MOLIBDENO | mg/L | 0,005 | 0,674 | 0,0696 | 0,0341 | 0,0166 | 1 | 1 | 3
NICHEL | mg/L | 0,004 | 0,0105 | < LQ | 1,19 | < LQ | 1 | 1 | 4
PIOMBO | mg/L | 0,005 | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 1 | 1 | 5
RAME | mg/L | 0,002 | < LQ | < LQ | 0,0616 | < LQ | 5 | 5 | 10
SELENIO | mg/L | 0,002 | 1,92 | 0,0962 | 0,009 | 0,0081 | 0,05 | 0,05 | 0,7
ZINCO | mg/L | 0,002 | < LQ | < LQ | 0,0829 | < LQ | 5 | 5 | 20
CLORURI | mg/L | 1 | 16000 | 886 | 5,36 | 48,8 | 2.500 | 1.500 | 2.500
FLUORURI | mg/L | 0,1 | 2,95 | < LQ | < LQ | 0,317 | 15 | 15 | 50
SOLFATI | mg/L | 1 | 11200 | 2530 | 8,39 | 506 | 5.000 | 2.000 | 5.000
DOC | mg/L | 30 | 164 | 67 | 2670 | < LQ | 100 | 80 | 100
TDS | mg/L | 50 | 60.000 | 9.170 | 3.930 | 1.020 | 10.000 | 6.000 | 10.000
 | Ceneri Aquarno | Ceneri Cuoiodepur | Cemento | Calce | Acqua (percentuale sul solido totale)
Ricetta 1 | 50 | - | 50 | - | 16
Ricetta 2 | 50 | - | 25 | 25 | 20
Ricetta 3 | 70 | - | 30 | - | 13
Ricetta 4 | 30 | - | 70 | - | 11
Ricetta 5 | - | 50 | 50 | - | 20
Ricetta 6 | - | 50 | 25 | 25 | 11
Ricetta 7 | - | - | 100 | - | 11
STABILIZZAZIONE CENERI
TEST CESSIONE CENERI STABILIZZATE
 |  |  | CONFRONTO CON I LIMITI PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA PER PERICOLOSI |  |  |  |  |  |  | 
 | U.M. | LQ | Ricetta 1 | Ricetta 2 | Ricetta 3 | Ricetta 4 | Ricetta 5 | Ricetta 6 | Ricetta 7 | Decreto 27-set-2010 PERICOLOSI tab. 6
ANTIMONIO | mg/L | 0,0005 | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 0,5
ARSENICO | mg/L | 0,005 | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 2,5
BARIO | mg/L | 0,005 | 0,183 | 0,157 | 0,14 | 0,248 | 0,279 | 0,24 | 0,749 | 30
CADMIO | mg/L | 0,0003 | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 0,5
CROMO TOTALE | mg/L | 0,001 | 374 | 358 | 554 | 232 | 53,5 | 45,9 | 0,148 | 7
MERCURIO | mg/L | 0,0002 | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 0,2
MOLIBDENO | mg/L | 0,005 | 0,31 | 0,277 | 0,434 | 0,21 | 0,0583 | 0,0499 | 0,013 | 3
NICHEL | mg/L | 0,004 | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 4
PIOMBO | mg/L | 0,005 | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 5
RAME | mg/L | 0,002 | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 10
SELENIO | mg/L | 0,002 | 0,184 | 0,203 | 0,278 | 0,122 | 0,0394 | 0,0486 | < LQ | 0,7
ZINCO | mg/L | 0,002 | < LQ | 0,106 | < LQ | 0,148 | 0,0212 | 0,017 | 0,0109 | 20
CLORURI | mg/L | 1 | 5.700 | 5.350 | 7.940 | 3.660 | 375 | 385 | 45,2 | 2.500
FLUORURI | mg/L | 0,1 | 0,386 | < LQ | 0,143 | 0,174 | < LQ | < LQ | < LQ | 50
SOLFATI | mg/L | 1 | 5.150 | 4.500 | 7.190 | 3.470 | 1.320 | 1.460 | 462 | 5.000
DOC | mg/L | 25 | 68,5 | 66,5 | 68,0 | 65,0 | 28,5 | 27,5 | < LQ | 100
pH | - | 3 | 12,8 | 13,0 | 12,7 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | -
TDS | mg/L | 50 | 19.400 | 20.200 | 26.900 | 14.600 | 5.010 | 6.020 | 3.600 | 10.000

## Slide 43: OBIETTIVO OPERATIVO 4 Valutazione critica dei risultati e validazione
LCA – Life Cycle Assessment
Scopo dell’analisi
Studio degli impatti ambientali associati al trattamento di 1 kg di fanghi di depurazione prodotti da depuratori del distretto conciario e il confronto con la filiera di valorizzazione energetica basata sulla digestione anaerobica e piro-gassificazione oggetto delle attività sperimentali del Progetto META
Unità funzionale
1 kg di fango secco in ingresso
Raccolta dei dati (LCI)
Per la modellazione dei processi sonovstati utilizzati dati primari (dati d’impianto riferiti all’anno 2012 raccolti presso i consorzi).
Database: Ecoinvent 3
Metodo applicato per l’analisi degli impatti (LCIA)
Edip 2003 (Software SimaPro 8.0.3)
Strumento che permette di valutare gli impatti ambientali associati al ciclo di vita di un prodotto, processo o attività, attraverso l’identificazione e la quantificazione dei consumi di materia, energia ed emissioni nell’ambiente e l’identificazione delle opportunità per diminuire tali impatti”

## Slide 44: OBIETTIVO OPERATIVO 4 Impostazione dell’Inventario del Ciclo di Vita
LCA – Life Cycle Assessment
Confini del sistema
Aquarno
Cuoiodepur
Confini del sistema
Processi attribuiti al trattamento di 1 kg di fanghi di depurazione (su base secca): comprendono l’ispessimento, la disidratazione e il successivo trattamento termico del fango.
Soltanto la fase di esercizio è stata valutata nello studio; il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue non è stato considerato dal momento che è condiviso da tutti gli scenari oggetto di studio: i fanghi in uscita dai sedimentatori sono stati scelti come punto di partenza dell’analisi.

## Slide 45: OBIETTIVO OPERATIVO 4 Impostazione dell’Inventario del Ciclo di Vita
Progetto META
Per il processo sviluppato nell’ambito del processo META l’analisi del ciclo di vita è stata condotta considerando 4 scenari di smaltimento del fango in uscita dal processo di digestione anaerobica:
Scenario 1: produzione di pellicino
Scenario 2: produzione di idrolizzato proteico
Scenario 3: compostaggio
Scenario 4: recupero energetico (gassificazione)
La modellazione e l’analisi dei flussi di input/output è stata perciò condotta anche sull’Impianto SGS per la produzione di idrolizzato proteico
LCA – Life Cycle Assessment
Confini del sistema

## Slide 46: OBIETTIVO OPERATIVO 4 Impostazione dell’Inventario del Ciclo di Vita
LCA – Life Cycle Assessment
Analisi d’inventario
Per ciascuna unità di processo degli scenari analizzati sono stati elaborati i dati in riferimento all’unità funzionale.
A titolo di esempio si riporta l’inventario della sezione di essiccamento dell’impianto Cuoiodpeur.

## Slide 47: OBIETTIVO OPERATIVO 4 Confronto tra stato attuale e stato modificato
LCA – Life Cycle Assessment
Analisi degli impatti
Aquarno
Cuoiodepur
Analisi di contributo dell’Impianto Cuoiodepur
Analizzando i singoli processi si evidenzia che nel blocco trattamento termico è la sezione di essiccamento ad avere maggior peso nell’analisi e non i post-trattamenti, infatti la produzione di pellicino risulta avere i minori impatti ambientali

## Slide 48: OBIETTIVO OPERATIVO 4 Confronto tra stato attuale e stato modificato
LCA – Life Cycle Assessment
Analisi degli impatti

## Slide 49: OBIETTIVO OPERATIVO 4 Confronto tra stato attuale e stato modificato
LCA – Life Cycle Assessment
Analisi degli impatti
Dalle analisi effettuate si evidenzia che i maggiori impatti ambientali sono associati ai trattamenti termici dei fanghi, come confermano anche i dati di letteratura. La soluzione migliore è rappresentata dalla produzione di pellicino: dal confronto tra l’attuale processo di trattamento fanghi operato da Cuoiodepur (in rosso) e quello associato alla digestione anaerobica con successiva produzione di pellicino (Scenario 1, in gricgio) si evidenzia che quest’ultimo ha un impatto ambientale inferiore .